ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТ

по адресу: ул. Согласия д.23

|  | янв 2013 | фев 2013 | март 2013 | апр 2013 | май 2013 | июн 2013 | июл 2013 | авг 2013 | сен 2013 | окт 2013 | ноя 2013 | дек 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.СТЕНЫ И ФАСАДЫ |
| ввосстановление просевшей отмостки до 10% от общего объёма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| укрепление козырьков, ограждений и перил крылец |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 1.2.КРЫШИ И ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ |
| уборка мусора и грязи с кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| удалениеснега иналеди с кровель |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| укрепление защитной решётки водоприёмной воронки |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочистка внутреннего металлического водостока от засорения |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт кровли до 10% от общего объёма |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| проверка исправностиоголовков вентиляционных каналов |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ |
| установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол в дверных и оконных заполнениях |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| закрытие подвальных дверей, металлических решёток, выходов на крышу на замки |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| закрытие и раскрытие продухов |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩИХ КОММУНИКАЦИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И ТХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛОГО ДОМА |
| 2.1.центральное отопление |
| консервация и расконсервация систем центрального отопления |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| регулировка вентилей и задвижек в техническом подполье |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| регулировка и набивка сальников |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |
| уплотнение сгонов |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |
| очистка от накипи запорной арматуры |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |
| испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очистка грязевиков воздухосборников |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |
| ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2.2 водопровод и канализация, горячее водоснабжение |
| профилактический осмотр шаровых кранов в подвале |  |  |  | + |  |  |  |  | + | + |  |  |
| проверка неисправности канализационной вытяжки |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| уплотнение сгонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утепление трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 электроснабжение |
| укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| прочистка клемм и соединений в групповых щитах и распределительных шкафах | п | о |  | г | р | а | ф | и | к | у |  |  |
| снятие показаний домовых, групповых электросчётчиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3. АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 3.1. водопровод, канализация, горячее водоснабжение: |
| ремонт и замена сгонов на трубопроводе | по | мере | выхода | из | строя |  |  |  |  |  |  |  |
| установка бандажей на трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смена небольших участков трубопровода (до 2 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвидация засора канализации внутри строения | по | мере | необ | ходи | мос | ти |  |  |  |  |  |  |
| ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца | по | мере | необ | ходи | мос | ти |  |  |  |  |  |  |
| рзаделка свищей и зачеканка раструбов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замена неисправных участков трубопровода (до 2 м), связанных с устранением засора или течи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 центральное отопление |
| ремонт и замена аварийно-повреждённой запорной арматуры | по | мере | выхода | из | строя |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвидация течи путём уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ремонт и замена сгонов на трубопроводе | по | мере | необ | ходи | мос | ти |  |  |  |  |  |  |
| смена небольших участков трубопроводов (до 2 м) | по | мере | необ | ходи | мос | ти |  |  |  |  |  |  |
| выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 электроснабжение |
| замена (восстановление) неисправных участков электрической сети | по | мере | неод | ходи | мос | ти |  |  |  |  |  |  |
| замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распредели- делительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | по |  | г | р | а | ф | и | к | у |  |  |  |
| 3.4 сопутствующие работы при ликвидации аварий |
| откачка воды из подвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ОСМОТРЫ |
| проведение плановых осмотров конструкций и инженерных сетей с составлением актов |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |
| проведение частичных осмотров с составлением актов | п | о | с | т | о | я | н | н | о |  |  |  |